## Slide 1
DoS - 자원 고갈 공격형
스머프 공격
…을 이해하기 전에 알아야 할 지식: 다이렉트 브로드 캐스트
기본적인 브로드 캐스트
목적지 IP: 255.255.255.255
패킷
But! 이러한 브로드 캐스트는 기본적으로 라우터를 넘어가지 못한다.

## Slide 2
라우터를 넘어가서 브로드 캐스트를 해야 하는 특별한 경우
목적지 IP: 255.255.255.255
패킷
목적지 IP:
172.16.0.255
그래서 스머프 공격은 어떻게 이루어지나요?

## Slide 3
공격자 A
패킷
어느 순간, 패킷의 시작 IP가 공격 대상 B의 IP로
위조되었다!
에이전트 1
에이전트 2
에이전트 3
에이전트 4
에이전트 5
172.16.0.0 네트워크!
공격 대상 B
불이야! 불이야!
뭐? 빨리 가서 확인해보자!
뭐야? 애들 왜 이래? 진정해봐! 질문이 너무 많다고!

## Slide 4
DDoS(분산 서비스 거부 공격)
공격의 구성
공격자
마스터
마스터
마스터
공격 대상
으악! 테러다!

## Slide 5
네트워크 보안
03 스니핑 공격

## Slide 6
스니핑?
필터
정상적인 네트워크 필터링
네트워크 계층 IP 주소: 211
데이터 링크 계층 MAC 주소: AA
패킷 1
목적지 MAC: AA
IP: 211
패킷 2
목적지 MAC: BB
IP: 200
네트워크 필터링 해제 상태
스니핑 공격의 종류
1. 스위치 재밍 공격
스위치 재밍 공격은 스위치가 MAC 주소 테이블을 기반으로
패킷을 포트에 스위칭할 때 정상적인 스위칭 기능을 마비시키는
공격이다.
이 공격의 핵심인 스위칭 기능 마비를 위해 MAC 주소를 랜덤 형태로 생성하고 스위치에 무한대로 보낸다.
그 결과 MAC 테이블이 자연스레 저장 용량을 초과하고 스위치는
원래 기능을 잃어 더미 허브처럼 작동한다.
2. SPAN 포트 태핑 공격
SPAN은 스위치의 포트 미러링 기능을 이용한 것이다.
*포트 미러링?
=> 각 포트에 전송되는 데이터를 미러링하고 있는 포트에도
똑같이 보내는 것. 침입 탐지 시스템이나 네트워크 모니터링
또는 로그 시스템을 설치할 때 많이 사용한다.